1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

| 1.1 Productidentificatie |
| --- |
|  | Handelsnaam | Epoxy tix pasta (component A) |
| 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik |
|  | Gebruik van de stof of het mengsel | Opvulling en verlijmen |  |
| 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad |
|  | Beschrijving fabrikant | Wilsor Kunstharsen | Tel: 0321-331167 |
|  |  | Noorderbaan 46-48 | Fax: 0321-331074 |
|  |  | 8256 PR Biddinghuizen | E-mail: info@wilsor.nl |
|  |  | Nederland | Intenet: www.wilsor.nl |
| 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen |
|  | Anti-Gif Informatie Centrum | Utrecht, Nederland. | (24 uur), 030 – 2748888 |

2. Identificatie van de gevaren

| 2.1 Indeling van de stof of het mengsel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gevaarsaanduiding volgens 1272/2008 (GHS) |  |  |
|  | Gevarenklasse en -categorie | Gevaren-klassen |  | H-nummer | H-zin |
|  | Gevaar voor het aquatisch milieu | 2 |  | H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|  | Huidcorrosie/-irritatie | 2 |  | H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
|  | Ernstig oogletsel/oogirritatie | 2A |  | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
|  | Huidsensibilisatie | 1 |  | H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| 2.2 Etiketteringselementen |
| Gevaarsaanduiding volgens 1272/2008 (GHS) |
|  | Bevat | Bisphenol-A-epichloorhydrine; epoxy resin (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700). |
|  | Gevarenpictogrammen |  | GHS 07 |
|  |  |  | GHS 09 |
|  | Signaalwoord | Waarschuwing |  |
|  | Gevarenaanduiding | H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|  |  | H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
|  |  | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
|  |  | H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
|  | Veiligheidsaanbevelingen | P280 | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. |
|  |  | P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
|  |  | P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar chemisch afval depot. |
| 2.3 Andere gevaren |
|  | Dit product kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact. Het product is ook irriterend voor de huid. Herhaald contact kan dit effect versterken. |

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

| 3.1 Stoffen |
| --- |
| 3.2 Mengsels |
| Chemische naam | CAS | EINECS | Concentratie | Gevarenklasse en –categorie |  |
|  |  |  |  | Gevaarsaanduiding volgens 1272/2008 (GHS) |  |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | 0 – 5 % | Acute toxiciteit categorie 4 H332, H302 |  |
| Reactieproduct: Bisphenol-A-Epichloorhydrin-hars met gemiddelde moleculair gewicht <=700 | 25068-38-6 | 500-033-5 | 50 – 60 % | Acute toxiciteit categorie 2 H411 |  |
|  |  |  |  | Ernstig oogletsel/oogirritatie categorie 2 H319 |  |
|  |  |  |  | Huidcorrosie en huidirritatie categorie 2 H315 |  |
|  |  |  |  | Sensibilisatie van de van de huid categorie 1 H317 |  |

4. Eerstehulpmaatregelen

| 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen |
| --- |
|  | Algemeen advies | Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Na contact met het product moet een arts geconsulteerd worden. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon. |
|  | Bij inademing | Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Patiënt laten rusten. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling:kunstmatig beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen. |
|  | Bij huidcontact | Aangetaste huid met overvloedig water en een milde zeep reinigen. Arts raadplegen bij blijvende irritatie. |
|  | Bij oogcontact | Ogen direct minstens 15 min lang ononderbroken met stromend water spoelen. Oogarts raadplegen. |
|  | Na inslikken | Niet laten braken. Water met kleine slokjes laten drinken (verdunningseffect). Arts raadplegen. |
| 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten |
|  | Dit product kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact. Het product is ook irriterend voor de huid. Herhaald contact kan dit effect versterken. |
| 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling |
|  | - |  |  |  |

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

| 5.1 Blusmiddelen |
| --- |
|  | CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden. |
| 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt |
|  | Koolmonoxyde (CO) Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld: Chloorwaterstof (HCl) |
| 5.3 Advies voor brandweerlieden |
|  | Volledig beschermende overall aantrekken. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. |

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

| 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures |
| --- |
|  | Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. |
| 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen |
|  | Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. |
| 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal |
|  | Verspilde materiaal indammen en naar chemisch afval depot brengen. Omgeving afnemen met een oplosmiddel. |
| 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken |
|  | - |

7. Hantering en opslag

| 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel |
| --- |
|  | Zorg voor een goede ventilatie. |
| 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten |
|  | Gesloten bewaren in een geventileerde , koude, droge opslag plaats. |
| 7.3 Specifiek eindgebruik |
|  | - |

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| 8.1 Controleparameters |  |
| --- | --- |
|  | Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. |
| 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling |
|  | Handschoen | Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. |
|  | Handschoenmateriaal | Butylrubber Nitrielrubber |
|  | Oogbescherming | Nauw aansluitende veiligheidsbril |
|  | Lichaamsbescherming | Draag geschikte beschermende arbeidskleding |

9. Fysische en chemische eigenschappen

| 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen |
| --- |
|  | Vorm | Pasta |
|  | Kleur | Creme wit |
|  | Reuk | Karakteristiek |
|  | Kookpunt | >200ºC |
|  | vlampunt | >100ºC |
|  | Zelf ontbranding | >400ºC |
|  | Dichtheid | Ca 1,31 kg/ltr |
|  | VOS component A (berekend) | <15 gr/ltr |
|  | VOS component A + B (berekend) | <20 g/ltr |
|  | Oplosbaar / mengbaar met water | Niet / weinig mengbaar |
|  | Oplosbaar / mengbaar met organische oplosmiddelen | Lost goed op in verschillende organische oplosmiddelen |
| 9.2 Overige informatie |  |
|  | - |  |

10. Stabiliteit en reactiviteit

| 10.1 Reactiviteit |
| --- |
|  | - |
| 10.2 Chemische stabiliteit |
|  | Het product is stabiel op kamertemperatuur. |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties |
|  | Polymerisatie onder warmteontwikkeling. Gedeeltelijk zeer hevige reacties met basen, als ook talrijke organische stofklassen zoals alcohol, aminen en mercaptanen. |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden |
|  | - |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen |
|  | - |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten |
|  | Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. |

11. Toxicologische informatie

| 11.1 Informatie over toxicologische effecten |  |
| --- | --- |
|  | Acute toxiciteit LD50 (Oraal, rat) | >2000 mg/kg |
|  | Op de huid | Prikkelt de huid en de slijmvliezen. |
|  | Aan de ogen | Prikkeling |
|  | Sensibilisierung | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |

12. Ecologische informatie

| 12.1 Toxiciteit |  |
| --- | --- |
|  | Opmerking | Giftig voor vissen |
| 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid |
|  | - |  |
| 12.3 Bioaccumulatie |  |
|  | - |  |
| 12.4 Mobiliteit in de bodem |
|  | - |  |
| 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling |
|  | - |  |
| 12.6 Andere schadelijke effecten |
|  | - |  |

13. Instructies voor verwijdering

| 13.1 Afvalverwerkingsmethoden |
| --- |
|  | Onder inachtneming van overheidsbepalingen de on uitgeharde houvulpasta behandelen als chemisch afval. |
|  | Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden. Kunnen dan bij het normale afval. |

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

| 14.1 VN-nummer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN 3077 |  |  |  |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN |
|  | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. |  |  |
|  | REACTION PRODUCT: BISPHENOL A/F-(EPICHLORHYDRIN), EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR WEIGHT <=700) ) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n) |  |  |  |
|  | Vervoer over land ADR/RID | Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR | Vervoer per Zeeschip IMDG |
|  | Klasse | 9 | 9 | 9 |
|  | Classificatiecode | M7 |  |  |
|  | Limited and excepted quantities | Verpakking onder de 5kg E1 | Verpakking onder de 30gr E1 | Verpakking onder de 5kg |
|  | Aanduiding van het materiaal | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. |
|  | Kemler | 90 |  |  |
| 14.4 Verpakkingsgroep | III | III | III |
|  | - |  |  |  |
| 14.5 Milieugevaren |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker |  |
|  | - |  |  |  |
| 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code |
|  | - |

15. Regelgeving

| 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel |
| --- |
|  | - |
| 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling |
|  | - |

16. Overige informatie

| afkortingen |
| --- |
|  | ADR | European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road |
|  | CAS | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) |
|  | H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|  | H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
|  | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
|  | H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
|  | IATA | International Air Transport Association |
|  | ICAO | International Civil Aviation Organization |
|  | IMDG | International Maritime Code for Dangerous Goods |
|  | LD | Lethal Dosis |
|  | N | Milieugevaarlijk |
|  | P280 | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. |
|  | P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
|  | P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar chemisch afval depot. |
|  | R20/22 | Schadelijk bij inademing en opname door de mond. |
|  | R-36/38 | Irriterend voor de ogen en de huid. |
|  | R43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |
|  | R51/53 | Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
|  | S2 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
|  | S28 | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. |
|  | S37/39 | Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. |
|  | VOS | Vluchtige Organische Stoffen |
|  | Xi | Irriterend |

Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de veiligheidsaspecten worden gezien, zonder enige aansprakelijkheid of garantie betreffende het gebruik of de kwaliteit van het product.